РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13 » июня 2018 года	№41	х. Красный Октябрь

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Администрации Краснооктябрьского сельского поселения

На основании требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", руководствуясь Уставом муниципального образования «Краснооктябрьское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить	Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Администрации Краснооктябрьского сельского поселения, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

Краснооктябрьского сельского поселения                                      О.И. Курица

Приложение к постановлению №41 от 13.06.2018г.

## Инструкция

## о мерах пожарной безопасности в Администрации Краснооктябрьского сельского поселения

## Общие положения

    - Настоящая	инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".

Работники Администрации Краснооктябрьского сельского поселения допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа, установленным главой поселения.

    - Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.

1.3.Ответственность за противопожарное состояние помещения возлагается на  Главу Администрации Краснооктябрьского сельского поселения   О.И. Курица.                                   .

      - Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на Глава Администрации Краснооктябрьского сельского поселения   О.И. Курица ответственных за пожарную безопасность.

      - Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей

          - Территорию Администрации Краснооктябрьского сельского поселения необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

          - Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам,  также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состояний, а зимой - быть очищенными от снега и льда.

          - Сжигание мусора разрешается не ближе 50 метров от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

          - Выход из здания должен быть свободным. Здание Администрации должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

          - Курение в здании Администрации и на прилегающей территории запрещено, курить можно только в специально отведенных для этого местах.

          - В здании Администрации Краснооктябрьского сельского поселения запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- использовать для отделки стен и потолков горючие материалы

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи и (за исключением специально оборудованных помещений);

- электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончанию сварки (резки) проверять отсутствие источников возгорания;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- производить отогревание труб систем отопления с применением открытого огня;

- оставлять без присмотра включенные электроприборы.

## Требования к системам отопления

Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

## Требования к электроустановкам

    - Электрические сети и электрооборудование, используемое в Администрации, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

    - Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

    - Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

    - При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;

- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые

могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

## Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

    - Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

    - В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

    - При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

- складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;

- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

## Требования к первичным средствам пожаротушения

    - Администрация Краснооктябрьского сельского поселения оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения. Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на главу сельсовета.

    - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

    - Ручные огнетушители размещаются:

## путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

    - На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

    - При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

    - Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

7. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы Ответственная – Начальник сектора экономики и финансов Л.П. Ярмалюк.

- В помещении необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

- Работники, после окончания рабочего дня обязаны:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

- обесточить все электропотребители;

- проверить закрытие окон;

- закрыть помещение.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены, работник обязан немедленно сообщить главе Администрации Краснооктябрьского сельского поселения для принятия соответствующих мер.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

## 8. Порядок действий в случае возникновения пожара

- В случае возникновения пожара действия работников и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности маломобильных граждан, их эвакуацию и спасение.

- Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

## немедленно сообщить об этом по телефону «01»;

## задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации маломобильных граждан из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

## при необходимости отключить энергоснабжение здания;

## в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

## по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

- Все работники должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

| Обязанности работников Администрации | Ответственные |
| --- | --- |
| Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство | Глава Администрации Краснооктябрьского сельского поселения О.И. Курица |
| В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение | Начальник сектора экономики и финансов Л.П. Ярмалюк |
| При необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара | Водитель Н.Н. Петренко |
| Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара | Старший инспектор В.А. Калижук |
| Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны | Глава Администрации Краснооктябрьского сельского поселения О.И. Курица |
| Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ и ЧС Гапонова Л.В. |
| Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей (орг. техника) | Инспектор Л.М. Бабий |
| Организовать эвакуацию и защиту документов, печатей, личные , трудовые книжки, делопроизводительную документацию) | Ведущий специалист по правовой и кадровой работы Е.Н. Иваненко |
| Организовать эвакуацию и защиту (документы бухгалтерской отчетности) | Главный бухгалтер Г.В. Сидорук |
| Организовать эвакуацию и защиту (документы ВУС) | Инспектор ВУС Л.И. Катасонова |
| Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки | Специалист 1 категории по земельным отношениям Н.А. Благих |
| Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Е.В. Петренко |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- |
| Курица О.И. |  |
| Ярмалюк Л.П. |  |
| Петренко Е.В. |  |
| Иваненко Е.Н. |  |
| Бабий Л.М. |  |
| Гапонова Л.В. |  |
| Катасонова Л.И. |  |
| Благих Н.А. |  |
| Калижук В.А. |  |
| Петренко Н.Н. |  |